Nr sprawy: 1/2022/OH				     		Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

NR 1/2022/OH

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletnego zespołu pompowego do zasilania instalacji zraszania, kotwienia i chłodzenia silników elektrycznych kombajnu JOY Bolter Miner 12CM30.

- Szczegółowy opis zamówienia

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry techniczne | Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia (należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia) |
| 1 | Pompa nurnikowa o wydajności minimum 180 l/min +/- 3% * |  |
| 2 | Możliwość przebudowy pompy w celu zwiększenia wydajności do 215 l/min +/- 3% | Tak / Nie** |
| 3 | Wymagania w stosunku do użytych materiałów |  |
|  | Elementy pompy mające kontakt z medium roboczym wykonane ze stali nierdzewnej | Tak / Nie** |
|  | Komora ssania odlana z brązu lub ze stali nierdzewnej | Tak / Nie** |
| 4 | Regulacja ciśnienia w pompie |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia: co najmniej od 3 do 13 MPa * |  |
|  | Mechaniczny zawór regulacji ciśnienia z możliwością płynnej nastawy zadanej wartości ciśnienia | Tak / Nie** |
|  | Możliwość zastosowania pneumatycznego zaworu regulacji ciśnienia | Tak / Nie** |
| 5 | Położenie czujników w pompie |  |
|  | Czujnik ciśnienia i temperatury medium w układzie ssawnym pompy | Tak / Nie** |
|  | Czujnik ciśnienia i temperatury oleju w układzie smarnym pompy wysokociśnieniowej | Tak / Nie** |

| 6 | Wymiary zespołu pompowego |  |
| --- | --- | --- |
|  | Szerokość zespołu pompowego: nie większa niż 900 mm* |  |
|  | Wysokość zespołu pompowego: nie większa niż 900 mm* |  |
|  | Długość zespołu pompowego: nie większa niż 3000 mm* |  |
| 7 | Zasilanie pompy |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z rurociągu wodnego | Tak / Nie** |
|  | Maksymalne ciśnienie zasilania pompy 16 bar | Tak / Nie** |
| 8 | Filtry |  |
|  | Filtr na ssaniu wstępny (zgrubny) o dokładności filtracji minimum 300 um * |  |
|  | Filtr ostateczny (dokładny) o filtracji minimum 100 um * |  |
| 9 | Inne wymagania |  |
|  | Pompa i silnik w wykonaniu łapowym | Tak / Nie** |
|  | Wymuszony przepływ oleju smarującego układ korbowy i przekładnię pompy poprzez pompę zębatą | Tak / Nie** |
|  | Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa na ramie zespołu pompowego | Tak / Nie** |
|  | Silnik asynchroniczny, przełączalny 500V/1000V o mocy dopasowanej do parametrów pompy * |  |
|  | Możliwość podwieszania zespołu pompowego | Tak / Nie** |
|  | Zawór przelewowy | Tak / Nie** |
| 10 | Okres gwarancji | Tak / Nie** |

Uwaga:

*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.

Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

**Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest zaznaczyć w koło Tak lub Nie.

Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Wymagania dodatkowe dla dostarczanych materiałów

Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, sprawne technicznie, bez wad fizycznych i prawnych oraz wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

- Opis środowiska pracy urządzeń w podziemnym zakładzie górniczym węgla kamiennego

- Występowanie zagrożenia metanowego I, II, III i IV kategoria, wyrobiska ze stopniem „a", „b" i „c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu,

- Występowanie zagrożenia wybuchem pyłu węglowego klasa A i B,

- Temperatura pracy do 50°C,

- Wilgotność względna 15% - 95%.

- Ochrona środowiska

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji gwarancyjnych usług serwisowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji gwarancyjnych usług serwisowych powstaną odpady, to jest on wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą i posiadaczem jest Zamawiający.